# АДМИНИСТРАЦИЯ  САЙГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» июля 2019 года		 	       						№ 86

п. Сайга

Верхнекетского района

Томской области

Об утверждении схем водоснабжения,

водоотведения муниципального

образования Сайгинское сельское поселение

Верхнекетского района Томской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 ч.1 ст.6 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.10 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые схемы водоснабжения, водоотведения муниципального образования Сайгинское сельское поселение Верхнекетского района Томской области (далее-схемы).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава   Сайгинского

сельского поселения                                                                         Н.А. Чернышева

Приложение

к постановлению Администрации

Сайгинского сельского поселения

от 17.07.2019 № 86

Схемы водоснабжения и водоотведения

Сайгинского сельского поселения

Верхнекетского района Томской области

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	8

I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	9

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны	9

1.1.1. Описание системы водоснабжения	9

1.1.2. Структура системы водоснабжения	10

1.1.3. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны	10

1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения	10

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	11

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	11

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	11

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	16

1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	17

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	17

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	18

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	19

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	19

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	19

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения	20

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	20

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений	22

3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	23

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	23

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	24

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)	24

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	26

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	27

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	28

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	28

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	29

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	30

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	30

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	31

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	32

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	33

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	35

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	36

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	37

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	37

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	37

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	39

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	39

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	39

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	40

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	40

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	40

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	40

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	40

5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	40

5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	41

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	41

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	43

7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды	43

7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	44

7.3. Показатели качества обслуживания абонентов	45

7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	46

7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды	46

7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства	47

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	47

II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	48

1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения	48

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	48

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	48

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	49

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	49

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	49

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	49

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	49

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	50

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа	50

2. Балансы сточных вод в системе водоотведения	50

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	51

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	51

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	52

2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	52

2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	52

3. Прогноз объема сточных вод	52

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	53

3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	53

3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	53

3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	54

3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	54

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	54

4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	55

4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	56

4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	56

4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	57

4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	57

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	58

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	58

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	58

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	59

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	59

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	60

6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	61

7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	61

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	63

Приложение 1. Схемы водоснабжения и водоотведения	65

# ВВЕДЕНИЕ

Пояснительная записка составлена в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения», федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Целью разработки схем водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Основой для разработки Схем водоснабжения и водоотведения Сайгинского сельского поселения до 2024 года являются:

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Сайгинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах;

- Муниципальная программа «Модернизация коммунальной инфраструктуры Верхнекетского района на период до 2017 года с перспективой до 2020 года»;

- Долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Томской области на 2012-2017 годы»;

- Федеральная целевая программа «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие малоэтажного строительства в Томской области на 2013-2017 годы»

При разработке Схем водоснабжения и водоотведения использовались:

- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, материалы инженерно-геологических изысканий, публичные кадастровые карты и др.;

- данные о соответствии качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека;

- паспорт скважины № ТМ-509;

# I. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

## 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

### 1.1.1. Описание системы водоснабжения

Поселок Сайга находится на железнодорожной ветке «Томск - Белый Яр», таким образом, обеспечивается железнодорожное сообщение (ежедневные пассажирские и грузоперевозки) с любой точкой России, что является одним из многих преимуществ поселения. Также имеется круглогодичное автомобильное сообщение с районным центром р.п.Белый Яр. Южная граница проходит по границе Верхнекетского муниципального района с Молчановским районом по южной стороне кварталов 169, 170 лесхоза «Виссарионов Бор»; северная, восточная, западная границы проходят на удалении одного километра от границ усадеб и производственных зон п.Сайга, по кварталам 170, 169 лесхоза «Виссарионов Бор».

Численность населения на 01.01.2019 составляет 888 человек.

Поселение имеет централизованную систему водоснабжения II категории согласно СНиП 2.04.02-84, оснащенную объединенными хозяйственно-питьевыми и производственными водопроводами при численности жителей в них от 5 до 50 тыс. чел. Характеристика системы холодного водоснабжения приведены в табл. 1.

Централизованная система горячего водоснабжения (ГВС) отсутствует.

– Характеристики системы холодного водоснабжения

| Системаводоснаб- жения Населенный пункт | Конструкция | Степень развитости | Тип | Обеспечиваемые функции | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Сайга | тупиковая | развитая | централизованная объединенная | питьевые, хозяйственные, производственные, тушение пожаров, полив приусадебных участков | хозяйственно-питьевая, противопожарная |

Централизованное водоснабжение населения п. Сайга осуществляется от трёх скважин, подающих воду в поселковые сети через водонапорную башню, одна из скважин является резервной. На территории села имеется скважина с водозабором.

Анализы качественного состояния воды выполняет ФГУП «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» на основании  договора с коммунальным предприятием. Станции водоочистки в посёлке нет. Вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

### 1.1.2. Структура системы водоснабжения

Централизованная система водоснабжения Сайгинского поселения обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление:

- населения– 960 чел. в жилых домах;

- административно–деловых объектов;

- учреждений народного образования;

объектов культуры и искусства;

объектов здравоохранения и социального обеспечения;

предприятий торговли и общественного питания;

предприятий и учреждений коммунально-бытового обслуживания;

производственные нужды;

тушение пожаров.

### 1.1.3. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны

Централизованная система холодного водоснабжения находится в единой зоне эксплуатационной ответственности общества с ограниченной ответственностью «Сайга-энерго» .Водоснабжение и обслуживание систем осуществляет предприятие «Сайга-энерго».

## 1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения

Характеристика территории площадью 667,0Га без учета земель сельскохозяйственного назначения приведена в табл. 2.

– Площади территории, неохваченной централизованной системой водоснабжения*

| № пп | Площадь Населен- ный пункт | общая, Га | без централизованной системы водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Га | (% от общ.) |
|  | п. Сайга | 667 | 113,39 | 17 |
|  | Всего | 667 | 113,39 | 17 |

* – по данным космо- и аэрофотосъемочных материалов

Соотношение территорий сельского поселения, охваченных и неохваченных централизованной системой водоснабжения приведены на рис. 1.

– Соотношение территорий сельского поселения,охваченных и не охваченных централизованной системой водоснабжения

## 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В п. Сайга водопроводная сеть обеспечивает нормативные значения напора воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Каждая сеть имеет собственные скважины, системы технологически связаны между собой. Результаты обследования площади поселения приведены в табл. 3

– Площади территории, охваченные технологическими зонами с централизованной системой водоснабжения

| № п/п | Площадь Технологи- ческая зона | общая, Га | с централизованной системой водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Га | (% от общ.) |
|  | п. Сайга | 667 | 553,61 | 83 |
|  | Всего | 667 | 553,61 | 83 |

## 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Источником централизованного водоснабжения Сайгинского сельского поселения являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения п. Сайга базируется на 2 центральных водозаборах (2 скважин), которые находятся одна около водонапорной башни, другая резервная расположена в районной котельной.

Территория Томской области входит в состав юго-восточной части Западно-Сибирского артезианского бассейна, характеризующимися высокой насыщенностью железом. Это воды, в основном, палеогеновых, редко неоген-четвертичных (верхний горизонт) и верхнемеловых отложений (нижний горизонт). Глубина отбора воды в поселении от 50 до 80 м.

Западно-Сибирская палеозойская плита является крупнейшим на планете резервуаром пресных подземных вод. Следуя структурно-гидрогеологическому принципу, учитывая раз-мер и строение геологического тела, вещественный состав пород, механизм создания напора, особенности питания, стока и разгрузки подземных вод и геологическую модель развития плиты выделяют Западно-Сибирский мегабассейн (ЗСМБ),состояний из двух самостоятельных  гидрогеологических резервуаров: палеозойского и кайнозойско-мезозойского.

Глубина залегания подземных вод от 1-2 до 15-20 м и более. Величина напора от не-скольких  м до 100-120 м и более (эоценовый комплекс). Коэффициент фильтрации водовме-щающих пород изменяются от менее 0,1 до 40-50 м/сут, редко до 150-200 м/сут, уд.дебиты скважин - от менее 0,01 до 5-7 л/c и более. Состав вод c минерализацией менее 1,0 г/л HCO3--CO2+, HCO3--Na+, в зоне континентального засоления и на участках затруднённого питания межпластовых вод минерализация до 3,0-10 г/л, на участках интенсивного испарения грунтовых вод до 50-100 г/л и более. Проницаемость отложений, их водообильность, уклоны и скорости фильтрации в общем случае уменьшаются от периферии к центр. погруженным pайонам бассейна. Проницаемость пород изменяется от менее 0,01 до 10-15 м/сут., удельные дебиты скважин - от менее 0,001 до 1,7-3,5 л/c. Пресные слабоминерализованные подземные воды распространены в краевых частях бассейна, во внутренней области минерализация изменяет-ся от 10-15 до 50-80 г/л, воды содержат I до 20-33 мг/л, Br до 150-200 мг/л, NH4 до 50-70 мг/л.

Подземные воды осложняют ведение горных работ, величины напоров в ряде случаев достигают 120-130 м выше кровли продуктивных пластов, водопритоки в выработки от 50-70 до 1200 м3/ч и более, минерализация до 10-15 г/л.  северо-восточную часть Иртышского артезианского бассейна, входящего в свою очередь в крупный Западно-Сибирский артезианский бассейн.

В вертикальном разрезе, исходя из общепринятой схемы гидрогеологического районирования территории Западной Сибири, выделяется несколько характерных в гидрогеологическом отношении комплексов:

- первый гидрогеологический комплекс: включает песчано-алевритовые и глинистые отложения олигоцен-четвертичного возраста. Практически, это единая водонасыщенная толща, водоносные горизонты внутри которой (каргатский, бещеульский, атлымский и др.) в гидравлическом отношении тесно взаимосвязаны;

-  второй гидрогеологический комплекс охватывает породы, представленные верхнемеловыми аргилитоподобными морскими глинами кузнецовской свиты, глинами славгородской, ганькинской свит, а также глинами морского палеогена (тавдинская, люлинворская свиты). В гидрогеологическом отношении этот комплекс может рассматриваться как региональный водоупор мощностью 200-300 м, делящий весь разрез артезианского бассейна на два различных по своим гидрогеологическим особенностям гидрогеологических этажа. Между морскими глинами славгородской, ганькинской свит и водоупорными глинами кузнецовской свиты, залегают прибрежно-морские песчаные отложения ипатовской свиты, которые являются коллектором подземных вод, имеющего определённые перспективы использования в населённых пунктах Убинском района;

- третий гидрогеологический комплекс сложен осадками апт-альб-сеноманского возраста (покурская свита). Он отличается от выше- и нижерасположенных комплексов заметным преобладанием песчаных отложений, выдержанными и мощными водоносными горизонтами с высокими напорами вод и их значительными дебитами. Значительная глубина залегания ограничивает возможности его использования для водоснабжения.

Водоснабжение Сайгинского сельского поселения осуществляется от подземных грунтовых вод палеогенового водоносного комплекса. Разрез его представляет многослойную фациально изменчивую толщу песков, песчано-гравийно-галечниковых отложений, алевритов, глин с линзами лигнитов и бурых углей.

В пределах Томской области водоносный комплекс получает основное питание за счет инфильтрации атмосферных осадков, наиболее интенсивной в открытых северо-восточных, восточных и юго-восточных частях области.

Верхней границей комплекса служат песчано-глинистые отложения лагернотомской свиты или глины новомихайловской; в подошве лежат глинистые и песчаные образования эоцена или верхнего мела. Глубина залегания кровли водоносного комплекса варьирует в очень широких пределах и увеличивается по мере движения с востока на запад и с северо-востока на юго-запад. В долинах крупных рек она обычно не превышает 30-40м, на водоразделах составляет 80-90 и более метров. Воды повсеместно напорные. Статические уровни прослеживаются на глубинах первых метров в долинах рек, до 26-40 м и более - на водоразделах. В долинах р. Оби и ее крупных притоков часто наблюдается самоизлив и уровни устанавливаются на 0,5-10 и более метров выше поверхности земли.

Водообильность комплекса меняется как по площади, так и по разрезу, в зависимости от литологии и мощности водовмещающих отложений. Водоносные породы представлены песками различного механического состава. В общем плане уменьшение крупности песков происходит с юга и юго-востока на север и северо-запад, а в вертикальном разрезе - снизу - вверх.

Дебиты скважин поселения изменяются в пределах средних значений 7,2-65л/с (25,9-239 м3/час) при понижениях уровней воды на 12,0-18,5 м. Удельные дебиты в среднем диапазоне составляют 0,14-0,18 л/с (Табл. 4).

По своему химическому составу воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, натриево-магниевые, солоноватые с величиной сухого остатка до 0,64 г/дм3(Табл. 4). Отмечается высокое содержание железа (до 1,55 мг/дм3) и общей жёсткости (до 6,1 мг-экв/л). Большие концентрации железав свою очередь обуславливают мутность до 9,55 ЕМФ (ПДК-1,5).

На территории поселения  эксплуатируются два водозаборных сооружения с подземными источниками, обеспечивающими питьевые и хозяйственно-бытовые нужды.

– Характеристика качества подземных вод, откачиваемых водозаборными скважинами в сравнении с нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01, при разработке скважин

| № п/п. | Компоненты и показатели | Единица измерения | ПДК | Результаты лабораторного анализа проб подземных вод водозаборной скважины№ ТМ-509 п. Сайга от 10.05.2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Результат анализа | Погрешность | Наименование документа на МВИ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Запах при20 0С | баллы | 2 | 1 | - | РД 52.24.496-2005 |
|  | Цветность | градусы | 20 (35) | 216 | 21,6 | РД 52.24.497-2005 |
|  | Мутность | ЕМФ | 1,5 | 28,4 | 3,9 | ПНД Ф 14.2:4.213-05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Перманентная окисляемость (KMnO4) | мгО2/дм3 | 5 | 4,5 | 0,8 | ПНД Ф 14.1:2.154-99 |
|  | Общая минер. (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000,0 | 636,0 | 48,0 | ПНД Ф 14.1:2.114-97 |
|  | Водородный показатель | единицы | 6-9 | 7,4 | 0,1 | РД 52.24.495-2005 |
|  | Общая жёсткость | мг-экв/л | 7 | 2,0 | 0,3 | ПНД Ф 14.1:2.98-97 |
|  | Кальций | мг/дм3 | 200 | 82,2 | 7,6 | РД 52.24.403-2007 |
|  | Магний | мг/дм3 | 40,0 | 24,3 |  | Расчетный метод |
|  | Гидрокарбонаты | мг/дм3 | Не нормируется | 610,2 | 56,0 | ПИД Ф 14.2.99-97 |
|  | Калий | мг/дм3 | 200,0 | 82,2 | 7,6 | РД 52.24.403-2007 |
|  | Магний | мг/дм3 | 40,0 | 24,3 | 24,3 | Расчетный метод |
|  | Азот аммонийный | мг/дм3 | 1,5 | 0,83 |  | ПНД Ф 14.1.1-95 |
|  | Аммоний-ион | мг/куб.дм | 2,6 | 1,07 | 0,19 |  |
|  | Нитриты | мг/дм3 | 3,3 | <0,03 |  | РД 52.24.381-2006 |
|  | Азот нитритный |  |  | <0,01 |  |  |
|  | Железо (суммарно) | мг/куб.дм | 0,3 | 8,7 | 1,7 | ПНД Ф 14.1:2.4.139-98 |
|  | Хлориды | мг/дм3 | 350 | 65,4 | 5,0 | ПНД Ф 14.1:2.111-97 |
|  | Кремний | мг/дм3 | 10,0 | 23,4 | 1,4 | РД 52.24.432-2005 |
|  | Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 19,3 | 2,0 | РД 52.24.405-2005 |
|  | Нитраты (по NO3) | мг/дм3 | 45 | <0,1 | - | ПНД Ф 14.1:2.4-95 |
|  | Азот нитратный | мг/дм3 |  | <0,02 |  |  |
|  | Фосфаты | мг/дм3 | 3,5 | 0,059 |  | ПНД Ф 14.1:2.112-97 |
|  | Фосфор фосфатов | мг/дм3 |  | 0,019 | 0,002 |  |

Примечание: Жирным шрифтом показаны компоненты химического состава подземных вод, выходящие за пределы ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01

Характеристики скважин подземных источников воды представлены втабл. 5.

– Характеристики скважин подземных источников воды

| № п/п | Адрес привязки скважины | № скважины | Глубина, м | Дебит, м3/час | Тип насоса | Максимальная величина отбора, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от | до |  |  |
| п. Сайга |
|  | ул. О. Кошевого, 2б | ТМ-139 | 130 | 10 | - | ЭЦВ 6-10-140 | 9600 |
|  | ул. О. Кошевого, 2б | 2/99 | 130 | 10 | - | ЭЦВ 6-10-140 | 9600 |
|  | ул. О. Кошевого, 2 | ТМ-509 | 130 | 10 | - | ЭЦВ 6-10-140 | 9600 |

Местоположение и географические координаты скважин приведены втабл. 6.

– Географическое расположение скважин

| № п/п | Местоположение скважины | № скважины | Географические координаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Северная широта | Восточная долгота |
|  |  |  | Градусы | Минуты | Градусы | Минуты |
| п. Сайга |
|  | ул. О. Кошевого, 2б | ТМ-139 | 58 | 01 | 85 | 25 |
|  | ул. О. Кошевого, 2б | 2/99 | 58 | 01 | 85 | 22 |
|  | ул. О. Кошевого, 2 | ТМ-509 | 58 | 01 | 85 | 27 |

Водоснабжение Сайгинского сельского поселения осуществляется от подземных грунтовых вод палеогенового водоносного комплекса. Разрез его представляет многослойную фациально изменчивую толщу песков, песчано-гравийно-галечниковых отложений, алевритов, глин с линзами лигнитов и бурых углей.

В пределах Томской области водоносный комплекс получает основное питание за счет инфильтрации атмосферных осадков, наиболее интенсивной в открытых северо-восточных, восточных и юго-восточных частях области.

Верхней границей комплекса служат песчано-глинистые отложения лагернотомской свиты или глины новомихайловской; в подошве лежат глинистые и песчаные образования эоцена или верхнего мела. Глубина залегания кровли водоносного комплекса варьирует в очень широких пределах и увеличивается по мере движения с востока на запад и с северо-востока на юго-запад. В долинах крупных рек она обычно не превышает 30-40м, на водоразделах составляет 80-90 и более метров. Воды повсеместно напорные. Статические уровни прослеживаются на глубинах первых метров в долинах рек, до 26-40 м и более - на водоразделах. В долинах р. Оби и ее крупных притоков часто наблюдается самоизлив и уровни устанавливаются на 0,5-10 и более метров выше поверхности земли.

Водообильность комплекса меняется как по площади, так и по разрезу, в зависимости от литологии и мощности водовмещающих отложений. Водоносные породы представлены песками различного механического состава. В общем плане уменьшение крупности песков происходит с юга и юго-востока на север и северо-запад, а в вертикальном разрезе - снизу - вверх.

Дебиты скважин поселения изменяются в пределах средних значений 7,2-65л/с (25,9-239 м3/час) при понижениях уровней воды на 12,0-18,5 м. Удельные дебиты в среднем диапазоне составляют 0,14-0,18 л/с (Табл. 4).

По своему химическому составу воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, натриево-магниевые, солоноватые с величиной сухого остатка до 0,64 г/дм3 (Табл. 4). Отмечается высокое содержание железа (до 1,55 мг/дм3) и общей жёсткости (до 6,1 мг-экв/л). Большие концентрации железав свою очередь обуславливают мутность до 9,55 ЕМФ (ПДК-1,5).

–Геолого-технический разрез разведочно-эксплуатационной скважины на воду № ТМ-509п.Сайга

| № п/п | Описание пород | Глубина залегания пород | Мощность | Масштаб | Геолого-технический срез |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |  |  |
|  | Суглинок | 0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
|  | Глина плотная | 5,0 | 12,0 | 7,0 |  |  |
|  | Гравийно-галечниковые отложения | 12,0 | 16,0 | 6,0 |  |  |
|  | Песок разнозернистый | 18,0 | 34,0 | 16,0 |  |  |
|  | Глина плотная с лигнитами | 34,0 | 46,0 | 12,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Переслаивание песков и глин с лигнитами | 46,0 | 70,0 | 24,0 |  |  |
|  | Глина | 70,0 | 104,0 | 34,0 |  |  |
|  | Песок разнозернистый | 104,0 | 132,0 | 28,0 |  |  |
|  | Глина плотная с прослойками песка | 132,0 | 153,0 | 21,0 |  |  |
|  | Переслаивание разнозернистых песков и глин | 153,0 | 175,0 | 22,0 |  |  |
|  | Песок средне-крупнозернистый, водоносный | 175,0 | 202,0 | 27,0 |  |  |
|  | Глина | 202,0 | 205,0 | 3,0 |  |  |

### 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Механическая очистка воды осуществляется фильтровальными колоннами. Биологическое обеззараживание и химическая очистка не осуществляется.

В табл. 8приведены сведения о фильтровальной колонне для скважины № ТМ-139 п.Сайга.

– Конструкция скважины № ТМ-509

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глубина скважины (эксплуатационная) | м | 205/130 |
| 2 | Обсадная колонна Øнач=325 мм (Øкон=219 мм) | м | 0,5-35 |
| 3 | Фильтровая колонна Ø=133 мм | м | 18-79 |
| 4 | Фильтр | м | 18-126 |
| 4.1 | глухая надфильтровая часть | м | 73-118 |
| 4.4 | рабочая часть фильтра | м | 118-126 |
| 5 | Отстойник | м | 125-130 |
| 6 | Эксплуатационный дебит | м3/ч | 21,6 |
| 7 | Насос ЭЦВ-6-10-140 | шт. | 1 |

Станции водоочистки в посёлке нет. Вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных  систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Скважины расположены в павильонах.

### 1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Характеристики водозаборных сооружений с насосным оборудованием (глубинные насосы типа ЭЦВ)приведены втабл. 9.

– Устройства водозабора из подземных источников Сайгинского сельского поселения

| №п/п. | Расположение скважины | Год | Тип насоса | Мощность насоса, кВт | Производительность, куб.м/ч. | Объем резервуара, куб.м | Фактический % износа | Оценка энергоэффективности подачи воды, кВт·ч/ куб.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Сайга, ул. О.Кошевого, 2б | – | ЭЦВ 6-10-140 | 5,5 | 16 | – | 70 | 0,93 |
|  | п. Сайга, ул. О.Кошевого, 2б | – | ЭЦВ 6-10-140 | 5,5 | 16 | – | 70 | 0,93 |
|  | п. Сайга, ул. О.Кошевого, 2 | – | ЭЦВ 6-10-140 | 5,5 | 16 | – | 80 | 0,93 |

### 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Характеристики водопроводных сетейСайгинского сельского поселенияприведены вТабл.10.

Водопроводная сеть, общей протяженностью 8040 п. м, состоящая из чугунных и стальных труб, водоразборных колонок, без инвентарного номера, расположенная по адресу: Томская область, п. Сайга.

– Водопровод п. Сайга

| № п/п | Наименование объекта | Год | Протяженность, п.м | Ду, мм | Материал | Глубина заложения, м | Фактический % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод | 1982 | 8040 | 15-100 | С/Ч | 1,7 | 50 |

Водопроводные сети,выполненные из полиэтилена, имеют не высокий процент износа, аварийность крайне малая, в связи с чем достигается обеспечение качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Стальные и чугунныеводопроводы необходимо заменить на трубы из полиэтилена для обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

### 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

– высокая степень износа водонапорных башен;

– недостаточная степень техногенной надежности;

–отсутствиебиологической и химической водоочистки;

–отсутствие оборудованияводозаборных сооружений приборами учета воды.

Водоснабжение поселения осуществляется от артезианских скважин, находящихся вблизи водонапорных башен, которые осуществляют избыточное давление для реализации воды потребителям и создают запас воды на часы пиковых потреблений. Сеть водоснабжения проложена по основным магистралям и находится в удовлетворительном состоянии. Вода имеет хорошие органолептические свойства, но с небольшим содержанием железа.

Сети водоснабжения из станции, идущие по поселку нуждаются в замене на современные материалы, из которого сделаны трубы (пластик). Для более качественного технологического цикла очистки воды рекомендуется замена фильтрующей загрузки, выстраивание соответствующей дренажной системы приема очищенной воды во входной коллектор водоснабжения. С учетом структуры населения, предполагается разделить водоснабжение по типу назначения.

Отсутствуют сооружения водоподготовки и обеззараживания сельских водопроводов. В связи с длительным сроком эксплуатации водозаборных скважин, сетчатые фильтры последних подвержены кольматации железистыми соединениями. Старение скважин отражается на росте гидравлических сопротивлений и увеличении понижений динамического уровня воды.

Часть скважин требуют замены, так как отработали свой нормативный ресурс, или находятся в санитарно-защитной зоне производственных объектов. Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах составляет 8,04 км, из них 4,02 км подлежат замене, т.к. находятся в неудовлетворительном состоянии.Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей поселения водой питьевого качества.

На первую очередь предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды из водоразборных колонок, на расчетный срок  –  устройство индивидуального водопровода для каждого потребителя.

Согласно генеральному плану поселения общее состояние имеющихся скважинных систем водоснабжения поселения оценивается как неудовлетворительное. Водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и находятся в критическом состоянии.

Анализ существующих систем водоснабжения и водоотведения показал необходимость:

–Прокладка водопровода бестраншейным методом из полиэтиленовых труб;

– Строительство водозаборной скважины;

– Строительство станций очистки питьевой воды непосредственно в организациях бюджетной сферы.

Исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, выполняется своевременно.

### 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют.

## 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

ВСайгискомсельском поселении Верхнекетского районатерритории распространения вечномерзлых грунтов отсутствуют.

## 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Балансодержателем объектов централизованной системы водоснабжения на территории Сайгинского сельского поселения является Администрация Сайгинского сельского поселения.

# 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Развитие централизованных систем водоснабжения вСайгинскомсельском поселении иобеспечивается из средств областного и местного бюджетов, а также частично за счёт привлечённых средств – ремонтного фонда предприятия и инвестиционной надбавки к тарифу. Основным преимуществом использования программно-целевого метода финансирования мероприятий заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации программы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Наименование целевых программ, подпрограмм, задачи и целевые показатели в части развития централизованных систем водоснабжения приведены в табл. 11.

– Целевые программыи показатели

| Долгосрочная целевая программа "Чистая вода" в Томской области на 2012 - 2017 годы" |
| --- |
| Цели и задачи программы | Цель: обеспечение населения Томской областикачественной питьевой водой, отвечающей требованиямбезопасности и безвредности, в необходимом и достаточномколичестве. Задачи: 1. Развитие и реконструкция систем водоснабжения вмуниципальных образованиях Томской области. 2. Развитие и реконструкция систем водоотведения вмуниципальных образованиях Томской области. 3. Устранение дефицита водоснабжения в муниципальныхобразованиях Томской области. 4. Совершенствование системы управления секторомводоснабжения и водоотведения в муниципальныхобразованиях Томской области. |
| Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечныерезультатыреализации Программы,выраженные вколичественноизмеримыхпоказателях | В частности: доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества; удельный вес проб воды, которые не отвечают гигиеническим нормативам, в том числе: по санитарно-химическим показателям, по микробиологическим показателям; число аварий в системах водоснабжения; доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене; доля населения Томской области, не обеспеченного услугами централизованного водоснабжения; уровень обеспеченности системами резервных водозаборов в муниципальных образованиях Томской области; доля муниципальных образований Томской области, переведенных на долгосрочные тарифы в сфере оказания услуг по водоснабжению. Реализация Программы позволит к 2017 году увеличить долюнаселения, употребляющего питьевую воду нормативногокачества, соответствующую гигиеническим нормативам поорганолептическим, химическим и микробиологическимпоказателям, до 81% (что на 4,8 процентного пункта вышеаналогичного показателя 2011 года). Обеспечение населения Томской области питьевойводой, отвечающей требованиям безопасности. К 2017 годуснизится доля проб воды, не отвечающих гигиеническимнормативам, в том числе по: санитарно-химическим показателям, до 16,0 % (что на 7,8 процентного пункта ниже уровня 2011 года); по микробиологическим показателям, до 1,8 % (аналогичный показатель на начало реализации Программы - 2,8 %). Снижение потерь на водопроводных сетях,сокращение аварийности систем водопроводного комплекса, что характеризуют следующие показатели: число аварий в системах водоснабжения сократится до 75 на 1000 км в год (что на 66 аварий меньше к уровню 2011 года); доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, сократится к концу реализации Программы до 31,5% (что на 7,9 процентных пункта ниже уровня 2011 года). Достижение указанных значений целевых индикаторов позволит снизить потери на водопроводных сетях на 5%, а также сократить дефицит мощностей сооружений по водоподготовке на 35%. Снижение дефицита водопотребления, обеспечение резервирования воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд выражается: в увеличении доли населения Томской области, обеспеченного централизованными системами водоснабжения, до 87% (что на 9,5 процентного пункта выше аналогичного показателя 2011 года); в обеспечении муниципальных образований Томской области системами резервных водозаборов для 100% обеспечения населения водой (питьевой водой и водой, предназначенной для хозяйственно-бытовых нужд) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Реализация комплекса организационных мероприятий Программы, направленных на повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение путем совершенствования системы управления сектором водоснабжения в муниципальных образованиях Томской области, характеризуется долей муниципальных образований, в которых установлены тарифы на долгосрочный период регулирования. Данный показатель к 2017 году составит 60%. Кроме того, к 2017 году планируется увеличить долю капитальных вложений в системы водоснабжения в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения до 29% (что на 24 процентных пункта выше уровня 2011 года), а также увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения до 26% (что на 26 процентных пунктов выше уровня 2011 года). |
| Комплексная программа социально-экономического развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Сайгинское сельское поселение» в 2012 – 2020 годах |
| Цели Программы | Повышение уровня надежности предоставления коммунальных услуг и услуг в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов организациями жилищно-коммунального хозяйства. |

## 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

При оптимистичном сценарии развития поселений, характеризующихся ростом численности населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также перспективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства.

При пессимистичном сценарии развития населения, характеризующимся незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния скважин, водозаборных сооружений, водонапорной башни, а также разводящих сетей с наибольшей концентрацией населения.

Консервация существующих водопроводов при значительной убыли населения производится решением общего собрания сельского поселения.

# 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

## 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды хозяйственно-питьевого назначения за 2013 г. приведен в табл. 12и на диаграммерис. 2 на основе предоставленных данных. Данные о потреблении технической воды не предоставлены.

– Общий баланс подачи и реализации питьевой воды за 2013 г. в Сайгинскомсельском поселении

| Назначение | Показатель | Объем, тыс. м3 | Доля от поданной воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Питьевая | Объем поданной воды | 16,24 | 100 |
|  | Объем реализованной воды | 14,7 | 90,5 |
|  | Потери воды | 1,54 | 9,5 |

– Общий баланс подачи и реализации водысельского поселения

– Структурные составляющие потерь питьевой воды при еезабореи транспортировке

| Потери | Объем потерь, тыс.м3/год | Доля от общих потерь, % |
| --- | --- | --- |
| Нормативные потери | 2,37 | 37 |
| Потери вследствие порывов, утечек | 2,88 | 45 |
| Коммерческие потери(хищения, недоначисления) | 1,15 | 18 |
| Всего | 6,4 | 100 |

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

– Структурные составляющих потерь питьевой водыпри ее 
производстве и транспортировке

## 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Подача питьевой воды в технологические зоныцентрализованного водоснабжения обеспечивается одним поставщиком –	ООО «Сайга-энерго». Территориальный баланс приведен ниже в табл. 14.

– Территориальный баланс питьевойводы системы централизованного водоснабженияпо технологическим зонам за 2013 г.

| № п/п | Технологическая зонанаселенного пункта | Объем поданной воды | Доля от общей поданной воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, тыс. м3 | суточный максимальный, м3 |  |
| 1 | п. Сайга | 16,24 | 33,88 | 99,7 |
|  | Всего | 16,24 | 33,88 | 99,7 |

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

## 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации питьевой по группам абонентов за 2013 г по населенным пунктам приведен нижетабл. 15. Развернутый Баланс реализации воды в поселении представлен  на диаграммах рис. 5.

– Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов за 2013 г.

| Группа абонента | Нужды | Объем, тыс.м3 | Доля от общего реализованного объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| физические лица | жилые здания | 9,91 | 61,02 |
|  | полив приусадебных участков | 1,7 | 10,47 |
|  | личное подворное хозяйство | 1,98 | 12,19 |
| юридические лица | объекты общественно-делового назначения | 1,04 | 6,4 |
|  | производственные нужды | 0,89 | 5,48 |
| неучтенные расходы | 0,72 | 4,43 |
| Всего | 16,24 | 100 |

– Годовой структурный баланс реализации воды

– Развернутый годовой структурный баланс реализации воды

Потребители услуг ООО «Сайга-энерго» делятся на 2 категории:

– физические лица (население);

– юридические лица (бюджетные, промышленные, а также предприятия жилищно-коммунального комплекса, индивидуальные предприниматели).

Значительная доля питьевой воды расходуется на нужды физические лиц.

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

## 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг, отражены в табл. 16

– Фактическое и расчетное потребления населением питьевой и технической воды

| № п/п. | Наименование расхода | Фактический расход, тыс.м3/год | Расчетные(нормативные) данные, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды | 16,24 | 16,24 |
| 2 | Производственные нужды | 1,4 | 1,4 |
| 3 | Сельскохозяйственные нужды | 0,4 | 0,4 |
| 4 | Культурно-бытовые нужды | 1,7 | 1,7 |
| 5 | Полив | 5,8 | 5,8 |
| 6 | Неучтенные расходы (потери) | 1,02 | 1,02 |
| 7 | Всего | 26,56 | 26,56 |

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

– Фактическое потребление населением питьевой и технической воды

## 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Индивидуальные приборы учета воды в поселенииотсутствуют.Процент оснащенности внутренним водопроводом жилых домов составляет 60 %. Остальное население осуществляет потребление воды от водоразборных колонок. Учет потребления воды осуществляется по нормативам.

Установка приборов учета является эффективным мероприятием энерго-ресурсосбережения. В связи с чем, необходимо включить следующие мероприятия по обеспечению жителей района питьевой водой:

- реконструкция вводов водопровода с установкой узлов учета в жилых домах поселков;

- планомерное обеспечение жителей района приборами учета подаваемой воды.

В течение 2019-2021 гг. планируется установка приборов учета воды на скважины во всех населенных пунктах поселения.

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют. Учет потребления технической воды осуществляется по нормативу.

## 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Дебет существующих подземных источников превышает потребности сельского поселения.

Производственная мощность существующих водоводов и водопроводной сети достаточна для реализации планов поселения на возможную перспективную застройку территории.

## 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Данные о прогнозных балансах потребления питьевой воды составлены с учетомположительной динамики незначительной убыли потребителей различных секторов на основе:

- Программа комплексного развитиясистем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Сайгинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах, в перечень основных мероприятий и точек роста которой входят развитие крестьянских - фермерских хозяйств, лично-подсобных хозяйств, укрепление материально-технической базы в учреждениях поселения.

Одним из приоритетных направлений социального развития является улучшение демографической ситуации в поселении.

Численные показатели второго интенсивного сценария развития демографической ситуации, согласно генеральному плану поселения, предусматривающего активизацию развития экономики, социальной инфраструктуры, стимулирование рождаемости, рост продолжительности жизни, при котором численность увеличится,по итогам 2013 г. не подтвердились. Показатели сценария инерционного развития, взятого в качестве расчетного, приведены втабл. 17.

– Основные демографические показателиСайгинского сельского поселения

| Показатели | 2012 | 2013 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел | 963 | 960 | 910 |

- Программа комплексного развитиясистем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Сайгинское сельское поселение» в 2012 - 2020 годах, целью которой является обеспечение устойчивого развитияжилищно-коммунального хозяйства районана основе его последовательногореформирования, повышения качествапредоставляемых услуг;

- Долгосрочная целевая программа «Чистая вода» в Томской области на 2012-2017 годы»;

а также результатов:

- Долгосрочной целевой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры Сайгинского сельского поселения в 2011 - 2013 годах".

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

– Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2024 г.

| Нужды | Расчетный год |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3 | 16,24 | 16,19 | 16,15 | 16,09 | 16,3 | 15,95 | 15,84 | 15,78 | 15,72 | 15,63 | 15,54 |
| Производственные нужды, тыс. м3 | 1,4 | 1,35 | 1,26 | 1,14 | 1,07 | 1,01 | 0,85 | 0,82 | 0,76 | 0,74 | 0,72 |
| Сельскохозяйственные нужды, тыс. м3 | 0,4 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,29 | 0,28 |
| Культурно-бытовые нужды, тыс. м3 | 1,7 | 1,6 | 1,04 | 1,35 | 1,3 | 1,25 | 1,19 | 1,16 | 1,14 | 1,11 | 1,1 |
| Неучтенные расходы (потери), тыс. м3 | 1,02 | 1,01 | 1 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,89 | 0,85 | 0,83 | 0,79 | 0,76 |
| Всего, тыс. м3 | 20,76 | 20,54 | 19,82 | 19,9 | 19,95 | 19,46 | 19,09 | 18,92 | 18,75 | 18,56 | 18,4 |

– Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2024 г.

## 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованные системы горячего водоснабжения на территории сельского поселения отсутствуют (п.1.4.6.).

## 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Ожидаемая величина потребления питьевой и технической воды рассчитана на основе прогнозных балансов потребления питьевой воды до 2024 г. п. 3.7.

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

– Фактическое и ожидаемое потребление питьевой воды

| Показатель | Фактическое потребление,тыс. м3 | Ожидаемое потребление,тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| годовое | 20,84 | 20,76 | 20,54 | 19,82 | 19,9 | 19,95 | 19,46 | 19,09 | 18,92 | 18,75 | 18,56 | 18,4 |
| среднесуточное | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,495 | 0,495 | 0,48 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,45 | 0,45 |
| максимальное суточное | 0,57 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,545 | 0,545 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,5 | 0,5 |

– Фактическое и ожидаемое среднесуточное и максимальное
 потреблениепитьевой воды

## 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Структура потребления питьевойводы Сайгинского сельского поселенияпредставленадвумя технологическими зонами, поставщиком воды в которую является ООО«Сайга-энерго». Потребление питьевой воды приведена в табл. 20.

– Потребление питьевой воды по технологическим зонам

| Населенный пункт | Группа абонентов | Число абонентов | Годовой объем поданной воды, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Сайга | физические лица | 824 | 16,44 |
|  | юридические лица | 126 | 4,4 |
| Всего | 960 | 20,84 |

– Потребление питьевой воды по технологическим зонам

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

## 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

С учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентамиСайгинского сельского поселения составлен прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой воды (Табл. 21).

– Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

| Тип абонента | Категория потребителей | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| физические лица | жилые здания, тыс.м3 | 16,24 | 16,19 | 16,15 | 16,09 | 16,3 | 15,95 | 15,84 | 15,78 | 15,72 | 15,63 | 15,54 |
|  | полив, тыс.м3 | 5,8 | 5,76 | 5,72 | 5,67 | 5,64 | 5,58 | 5,53 | 5,48 | 5,41 | 5,37 | 5,32 |
|  | личное подворное хозяйство, тыс.м3 | 0,4 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,3 | 0,29 | 0,28 |
| юридические лица | объекты общественно-делового назначения, тыс.м3 | 4,4 | 4,35 | 4,29 | 4,24 | 4,2 | 4,18 | 4,13 | 4,09 | 4,06 | 4,03 | 4,01 |
|  | промышленные объекты, тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

– Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

## 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Прогноз снижения потерь составлен на основании значения целевых показателей Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образованияСайгинское сельское поселение на 2012-2017 годы, а также с учетом роста общего потребления воды.

– Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при еетранспортировке

| Показатель | Фактические потери, тыс. м3 | Планируемые потери, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| годовые | 1,54 | 2,15 | 2,02 | 1,89 | 1,76 | 1,64 | 1,53 | 1,41 | 1,31 | 1,20 | 1,10 | 1,01 |
| среднесуточные, ×10-3 | 4,877 | 5,899 | 5,528 | 5,171 | 4,827 | 4,497 | 4,180 | 3,874 | 3,581 | 3,298 | 3,026 | 2,765 |

– Сведения о годовых фактических и планируемых потерях питьевой воды
при ее транспортировке

Сведения о потерях технической воды не представлены.

## 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

В табл. 23 представлен перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения.

– Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

| Назначение | Показатель | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Питьевая | Объем поданной воды, тыс.м3 | 20,84 | 20,54 | 19,82 | 19,9 | 19,95 | 19,46 | 19,09 | 18,92 | 18,75 | 18,56 | 18,4 |
|  | Объем реализованной воды, тыс.м3 | 19,3 | 18,52 | 17,93 | 18,14 | 18,31 | 17,93 | 17,68 | 17,61 | 17,55 | 17,46 | 17,39 |
|  | Потери воды, тыс.м3 | 1,54 | 2,02 | 1,29 | 1,76 | 1,64 | 1,53 | 1,41 | 1,31 | 1,2 | 1,1 | 1,01 |

– Перспективный общий баланс подачи и реализации водоснабжения

– Перспективный структурный баланс водоснабжения

| Группа абонентов | Назначение воды | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| физические лица, тыс.м3 | Питьевая | 16,44 | 16,38 | 16,33 | 16,29 | 16,22 | 16,17 | 16314 | 16,08 | 16,01 | 15,96 | 15,87 |
| юридические лица, тыс.м3 | Питьевая | 4,4 | 4,16 | 3,49 | 3,61 | 3,73 | 3,29 | 2,95 | 2,84 | 2,74 | 2,6 | 2,53 |
| Всего, тыс.м3 | 20,84 | 20,54 | 19,82 | 19,9 | 19,95 | 19,46 | 19,09 | 18,92 | 18,75 | 18,56 | 18,4 |

– Перспективный структурный баланс водоснабжения

Системы горячего водоснабжения в сельском поселении отсутствуют.

Централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует (Часть 2).Развитие централизованных систем водоотведения в генеральном плане поселения не предполагается.

## 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

На основании прогнозных балансов п. 3.9 потребления питьевой воды исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки в 2024 году потребность сельского поселения в питьевой воде должна составить 50,4м3/сут. против 57,1 м3/сут. в 2013 г.

Очистные сооружения (станции биологической и химической очистки) в Сайгинскомсельском поселении отсутствуют.

Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных иочистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблением воды приведен в табл. 25

– Расчет дефицита-резерва требуемой мощности водозаборных иочистных сооружений в соответствии с фактическим и ожидаемым потреблениемводы

| Показатель | Водоснабжение |
| --- | --- |
|  | фактическое | ожидаемое |
| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| среднесуточное потребление, тыс.м3 | 47,4 | 47,23 | 46,65 | 45,03 | 45,2 | 45,31 | 44,21 | 43,38 | 43,01 | 42,59 | 42,15 | 41,76 |
| среднесуточный водозабор воды, тыс.м3 | 57,11 | 56,88 | 56,27 | 54,3 | 54,52 | 54,66 | 53,32 | 52,3 | 51,84 | 51,37 | 50,85 | 50,41 |
| резерв по водозабору, тыс.м3 | 9,71 | 9,65 | 9,62 | 9,27 | 9,32 | 9,35 | 9,11 | 8,92 | 8,83 | 8,78 | 8,7 | 8,65 |
| резерв по мощности водозабора, % | 17 | 16,97 | 17,1 | 17,07 | 17,09 | 17,11 | 17,09 | 17,06 | 17,03 | 17,09 | 17,11 | 17,16 |
| производительность очистных сооружений, тыс.м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| дефицит очистных сооружений, тыс.м3 | 47 | 47 | 47 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| дефицит по мощности очистных сооружений, % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

– Соотношение существующей и максимальной мощности водозаборных сооружений

## 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Гарантирующей организацией централизованного водоснабжения в границах Сайгинского сельского поселения является Администрация Сайгинского сельского поселения Верхнекетского муниципального района Томской области.

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В виду того, что территория Сайгинского сельского поселенияне имеет зон распространения вечномерзлых грунтов, то мероприятия для решения задачи по предотвращению замерзания воды (п. «е», раздела 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения») в централизованных системах водоснабжения не требуются.

## 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Водоснабжение Сайгинского сельского поселения будет осуществляться с использованием подземных вод отвновь построенных источников водоснабжения.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2025 год) должна составить более 50,41м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей в перспективных населенных пунктах к централизованной системе водоснабжения по перспективным населенным пунктам предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально– культурных и рекреационных объектов.

В течение 2041-2025 гг. должны быть предусмотренымероприятия, представленные в табл. 26.

–Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Ремонт водоразборных колонок | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка частотно-регулируемого привода насоса скважины в п. Сайга |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена водопровода8,04км в п. Сайга |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |
|  | Установка счетчика воды на ВЗУ (водозаборный узел) п. Сайга | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка фильтра на ВЗУ п. Сайга |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

В соответствии с разделом 10 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 г. Москва «О схемах водоснабжения и водоотведения» обоснование предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения Сайгинского сельского поселения направлено на решение задач, приведенных в табл. 27.

– Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические обоснования (разд. 10 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ремонт водоразборных колонок | выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации |
|  | Установка частотно-регулируемого привода насоса скважины в п. Сайга | обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
|  | Замена водопровода 8,04в п. Сайга | сокращение потерь воды при ее транспортировке; обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
|  | Установка счетчика воды на ВЗУ (водозаборный узел) п. Сайга | сокращение потерь воды при ее транспортировке; обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества |
|  | Установка фильтра на ВЗУ п. Сайга | выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации |
|  | Строительство водопроводных сетей п. Сайга | обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует |

Обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта не требуется, поскольку ее расположение находится в границах существующей централизованной системы водоснабжения. Организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, не предусмотрено генеральным планом.

Дополнительные альтернативные источники водоснабжения Сайгинского сельского поселения не планируются.

Водоснабжение Сайгинского сельского поселения осуществляется от подземных грунтовых вод палеогенового водоносного комплекса. Разрез его представляет многослойную фациально изменчивую толщу песков, песчано-гравийно-галечниковых отложений, алевритов, глин с линзами лигнитов и бурых углей.

В пределах Томской области водоносный комплекс получает основное питание за счет инфильтрации атмосферных осадков, наиболее интенсивной в открытых северо-восточных, восточных и юго-восточных частях области.

Верхней границей комплекса служат песчано-глинистые отложения лагернотомской свиты или глины новомихайловской; в подошве лежат глинистые и песчаные образования эоцена или верхнего мела. Глубина залегания кровли водоносного комплекса варьирует в очень широких пределах и увеличивается по мере движения с востока на запад и с северо-востока на юго-запад. В долинах крупных рек она обычно не превышает 30-40м, на водоразделах составляет 80-90 и более метров.

Воды повсеместно напорные. Статические уровни прослеживаются на глубинах первых метров в долинах рек, до 26-40 м и более - на водоразделах. В долинах р. Оби и ее крупных притоков часто наблюдается самоизлив и уровни устанавливаются на 0,5-10 и более метров выше поверхности земли.

Водообильность комплекса меняется как по площади, так и по разрезу, в зависимости от литологии и мощности водовмещающих отложений. Водоносные породы представлены песками различного механического состава. В общем плане уменьшение крупности песков происходит с юга и юго-востока на север и северо-запад, а в вертикальном разрезе - снизу - вверх.

Дебиты скважин поселения изменяются в пределах средних значений 7,2-65л/с (25,9-239 м3/час) при понижениях уровней воды на 12,0-18,5 м. Удельные дебиты в среднем диапазоне составляют 0,14-0,18 л/с (Табл. 4).

По своему химическому составу воды преимущественно хлоридно-гидрокарбонатные натриевые, натриево-магниевые, солоноватые с величиной сухого остатка до 0,64 г/дм3 (Табл. 4). Отмечается высокое содержание железа (до 1,55 мг/дм3) и общей жёсткости (до 6,1 мг-экв/л). Большие концентрации железав свою очередь обуславливают мутность до 9,55 ЕМФ (ПДК-1,5).

## 4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

По состоянию на апрель 2014 г строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты системы водоснабжения отсутствуют.

## 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют. Системы управления режимами водозабора в п. Сайга автоматические, с применением насосов с частотным регулированием подачи воды.

Развитие систем телемеханизации и диспетчеризации в поселении не предполагается.

## 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В настоящий момент жилые дома,культурно-бытовые и общественно-политические зданияне имеют индивидуальных приборов учета (ИПУ) воды.Население и юридические лицапроизводит оплату за потребленную воду по установленным нормативам.

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Замена существующих водопроводных сетейв п. Сайга планируется на новые полиэтиленовые на этих же местах с возможным использованием существующих труб в качестве внешних каналов.

## 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Установка новых резервуаров инасосных станцийне предполагается.Сооружение водонапорной башни планируется на месте существующей. Дополнительные санитарные зоны и отчуждения сельскохозяйственных территорий на эти мероприятия не требуются.

## 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения совпадают с границами населенного пункта, в том числе с учетом возможной перспективной застройки.

## 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведена в приложении 1.

Сооружение объектов централизованных систем горячего водоснабжения в поселении не планируется.

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

## 5.1. Меры по предотвращению вредного воздействияна водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

На территории Сайгинского сельского поселения сброс (утилизации) промывных вод не осуществляется. Фильтровальные сооружения станций отсутствуют.

Наиболее распространенным способом очистки воды на территории Сайгинского района является процесс обезжелезивания воды из скважины, которыйоснован на применении контейнерных станций обезжелезивания, либо их аналогов.

Для таких станций требуется периодическая промывка фильтровального сооружения со сбросом воды на площадки-шламонакопители, оснащенных дренажем с отводом осветленной воды в ближайший водный проток.

Согласно генеральному плану поселения обезжелезивание воды рекомендуется производить методом упрощенной аэрации с фильтрованием на скорых фильтрах.

## 5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Снабжение и хранение химических реагентов, используемых в водоподготовке, на территории Сайгинского сельского поселения не производится. Склады химических реагентов для прочих целей отсутствуют.

Мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду химическими реагентами не требуется.

# 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

План мероприятий по развитию систем водоснабжения предусматривает первоочередное строительство и последующую реконструкцию существующих объектов системы водоснабжения, указанные ниже втабл. 28.

– Оценка стоимости основных мероприятий и величины необходимых капитальных вложенийв строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Потребность в финансовых средствах, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
|  | Ремонт водоразборных колонок (бюджеты поселения и района, внебюджетные источники) | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 |
|  | Установка частотно-регулируемого привода насоса скважины в п. Сайга(бюджеты поселения и района, внебюджетные источники) |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  | Замена водопровода 8,04в п. Сайга(бюджеты поселения и района, внебюджетные источники) |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 4500 |
|  | Установка счетчика воды на ВЗУ (водозаборный узел) п. Сайга(бюджет поселения, внебюджетные источники) | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | Установка фильтра на ВЗУ п. Сайга(бюджеты поселения и района, внебюджетные источники) |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |
|  | Строительство уличного водопровода (подводов к домам) в п. Сайга(бюджет поселения, внебюджетные источники) |  |  |  |  |  | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 6600 |
|  | Итого | 337 | 500 | 200 | 0 | 0 | 11100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1600 | 12137 |

# 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 7.1. Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» направлена на обеспечение населения эпидемиологически безопасной водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей, включая потребности коммунальных инфраструктур, систем наружного пожаротушения с разработкой соответствующих технических решений и бизнес-планов по доочистке воды до норм питьевого качества.

Реализация Программы позволит к 2017 году увеличить долю населения, употребляющего питьевую воду нормативного качества, соответствующую гигиеническим нормативам по органолептическим, химическим и микробиологическим показателям, до 81% (что на 4,8 процентного пункта выше аналогичного показателя 2011 года), что в свою очередь окажет влияние на снижение заболеваемости населения, в том числе органов пищеварения (снижение на 2,9 тыс. человек), брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями, гепатитами (снижение на 0,45 тыс. человек), онкологическими заболеваниями (снижение на 0,11 тыс. человек), вирусными гепатитами (снижение на 0,03 тыс. человек).

В рамках реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:

Обеспечение населения Томской области питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности. К 2017 году снизится доля проб воды, не отвечающих гигиеническим нормативам, в том числе:

- по санитарно-химическим показателям, до 16,0% (что на 7,8 процентного пункта ниже уровня 2011 года);

- по микробиологическим показателям, до 1,8% (аналогичный показатель на начало реализации Программы - 2,8%).

– Показатели качества питьевой воды

| № п/п | Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Значения весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Цель: обеспечение населения Томской области качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности и безвредности, в необходимом и остаточном количестве | Доля населения, обеспеченного питьевой водой нормативного качества | процент | 0,29 | 76,2 | 76,7 | 77,3 | 78,0 | 78,8 | 79,6 | 81,0 | Улучшение качества питьевой воды для населения Томской области, снижение негативного воздействия воды на здоровье населения |
|  |  | Удельный вес проб воды, которые не отвечают гигиеническим нормативам, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | по санитарно- химическим показателям | процент | 0,06 | 23,8 | 23,3 | 22,7 | 21,0 | 19,2 | 17,5 | 16,0 |  |
|  |  | по микробиологическим показателям | процент | 0,03 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |  |

Горячее водоснабжение на территории сельского поселения отсутствует.

## 7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Чистая вода» направлена на сокращение аварийности систем водопроводно-канализационного комплекса, улучшение качества очистки сточных вод, что характеризуют следующие показатели:

– число аварий в системах водоснабжения и водоотведения сократится до 75 и 38,5 на 1000 км в год соответственно (что на 66 и 6,2 аварии меньше к уровню 2011 года);

– доля населения Томской области, обеспеченного услугами централизованного водоотведения, увеличится до 70% (аналогичный показатель на начало реализации Программы - 68%);

– доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, сократится к концу реализации Программы до 31,5% и 37% соответственно (что на 7,9 и 3 процентных пункта соответственно ниже уровня 2011 года).

– Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

| № п/п | Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Значения весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Развитие и реконструкция систем водоснабжения в муниципальных образованиях Томской области | Число аварий в системах водоснабжения | кол-во аварий в год на 1000 км сетей | 0,1 | 141 | 129 | 116 | 112 | 99 | 87 | 75 | Обеспечение населения Томской области питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности |
|  |  | Доля уличнойводопроводной сети, нуждающейся в замене | процент | 0,1 | 39,4 | 38,2 | 36,9 | 35,7 | 34,2 | 32,9 | 31,5 |  |
| 2 | Устранение дефицита водоснабжения в муниципальных образованиях Томской области | Доля населения Томской области, не обеспеченного услугами централизованного водоснабжения | процент | 0,05 | 22,8 | 21,5 | 20,0 | 18,5 | 17,) | 15,0 | 13,0 | Ликвидация дефицита водопотребления и обеспечение резервирования воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд |
|  |  | Уровень обеспеченности системами резервных водозаборов в муниципальных образованиях Томской области | процент | 0,04 | ̶ | ̶ | 30 | 60 | 100 | ̶ | ̶ |  |

Снижение дефицита водопотребления, обеспечение резервирования воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд выражается:

– в увеличении доли населения Томской области, обеспеченного централизованными системами водоснабжения, до 87% (что на 9,5 процентного пункта выше аналогичного показателя 2011 года);

– в обеспечении муниципальных образований Томской области системами резервных водозаборов для 100% обеспечения населения водой (питьевой водой и водой, предназначенной для хозяйственно-бытовых нужд) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

## 7.3. Показатели качества обслуживания абонентов

Реализация комплекса организационных мероприятий Программы, направленных на повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение путем совершенствования системы управления сектором водоснабжения в муниципальных образованиях Томской области, характеризуется долей муниципальных образований, в которых установлены тарифы на долгосрочный период регулирования. Данный показатель к 2017 году составит 60 %. Кроме того, к 2017 году планируется увеличить долю капитальных вложений в системы водоснабжения и водоотведения в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения и водоотведения до 29 % (что на 24 процентного пункта выше уровня 2011 года), а также увеличить долю заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения и водоотведения до 26 % (что на 26 процентных пунктов выше уровня 2011 года).

– Показатели качества обслуживания абонентов

| № п/п | Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единицы измерения | Значения весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Совершенствование системы управления сектором водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Томской области | Доля муниципальных образований, в которых установлены тарифы на долгосрочный период регулирования | процент | 0,01 | ̶ | ̶ | 10 | 20 | 32 | 45 | 60 | Повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение и водоотведение |

## 7.4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке

К целевым показателям эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, относится показатели программы «Чистая вода».

Достижение указанных значений целевых индикаторов, указанных в п. 7.2, позволит снизить потери на водопроводных сетях на 5 %.

– Показатели эффективности использования ресурсов

| Показатель | Год |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Процент потерь в сетях водоснабжения, % | 10,36 | 9,83 | 9,54 | 8,84 | 8,22 | 7,86 | 7,36 | 6,92 | 6,40 | 5,93 | 5,49 |

## 7.5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды

Показатель соотношения цены реализации мероприятия и их эффективности приведенный в табл. 33рассчитан при условии обеспечения рентабельности мероприятий инвестиционной программы со средним сроком окупаемости 4 года.

– Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности

| № п/п | Показатель | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| 1 | Цена реализации мероприятия, тыс.р | 337 | 500 | 200 | 0 | 0 | 2100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2600 | 18137 |
| 2 | Текущая эффективность 2014 г,тыс.р | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 1059 |
| 3 | Текущая эффективность 2015 г, тыс.р |  | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 1429 |
| 4 | Текущая эффективность 2016 г, тыс.р |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 514 |
| 5 | Текущая эффективность 2017 г, тыс.р |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Текущая эффективность 2018 г, тыс.р |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Текущая эффективность 2019 г, тыс.р |  |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3600 |
| 8 | Текущая эффективность 2020 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  | 886 | 886 | 886 | 886 | 886 | 4429 |
| 9 | Текущая эффективность 2021 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  | 886 | 886 | 886 | 886 | 3543 |
| 10 | Текущая эффективность 2022 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 | 886 | 886 | 2657 |
| 11 | Текущая эффективность 2023 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886 | 886 | 1771 |
| 12 | Текущая эффективность 2024 г, тыс.р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743 | 743 |
| 13 | Эффективность мероприятия, тыс.р | 96 | 239 | 296 | 296 | 296 | 896 | 1782 | 2668 | 3553 | 4439 | 5182 | 19745 |
| 14 | Соотношение цены реализации мероприятия и их эффективности | 1,08 |

## 7.6. Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отсутствуют.

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

На территории поселения бесхозные объекты централизованных систем водоснабжения отсутствуют.

# II. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения

## 1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Централизованная система водоотведения в п. Сайга представляет собой напорный коллектор протяжённостью  1,6 км и КНС. Очистные сооружения  КОС  выработали свой ресурс и вышли из строя. Планируется строительство очистных сооружений  с внедрением метода почвенно-болотной очистки. Канализационные сети находятся в удовлетворительном  состоянии. Канализационные сети выполнены из чугунных труб диаметром 100 мм.Система централизованного водоотведения п. Сайга функционирует  достаточно надёжно.

Ежегодно в поселении наблюдается и снижение объёмов подъёма и подачи воды в сеть, а соответственно и стоков. Всего в 2011 г. через систему централизованной канализации  Сайгинского сельского поселения было пропущено 12,73 тыс.м3 сточных вод. Фильтрация из выгребных колодцев повышает уровень  грунтовых вод, загрязняет их.  Техническое состояние выгребных колодцев и их объем не обеспечивает стабильной и безаварийной работы по канализированию сточных вод.

В сельском поселении нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы населённых пунктов производится в низменные части окрестностей (как правило, болота). Процент оснащенности внутренней системой канализации не превышает 40 %.

Производственные и бытовые сточные воды не разделяются.

Для отведения поверхностных вод используется открытая сеть, состоящая, преимущественно, из придорожных канав, лотков, водопропускных труб на пересечениях дорог.Дождевые и талые сточные воды не очищаются и удаляются в близлежащие водоемы.

## 1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Централизованная система водоотведения представлена канализационной сетью, протяженностью1,6км из трубопроводов диаметром от 56 до 150 мм. Износ системы канализования составляет более 60%.

В сельском поселении нет очистных сооружений для сбрасываемых бытовых стоков, поэтому водоотведение сточных вод коммунальной сферы населённых пунктов производится в низменные части окрестностей.

Существующий дефицит мощностей очистных сооружений составляет 100%.

## 1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В сельском поселении канализируется северная и северо-восточная часть поселкаСайга с благоустроенной застройкой.Канализационные стоки от общественно-деловой, многоквартирной жилой застройки идут по канализационным сетям  последовательно до КНС.

Отвод сточных бытовых и производственных вод с территории, не охваченной централизованной системой водоотведения, производится вывозом ассенизаторскими машинами предприятияООО «Сайга-энерго».

## 1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Техническая возможность утилизации осадков сточных вод отсутствует, так как очистных сооружений на территории поселения нет. Локальные очистные сооружения отсутствуют.

## 1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов с установленными на них канализационными насосными станциями.

Канализационные сети общей протяженностью 1600м, состоящие из чугунных и бетонных труб без инвентарного номера,  расположены по адресу: Томская область, Верхнекетский р-н, п. Сайга. Износ системы канализования составляет более 60%.

## 1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия городского поселка.

По системе, состоящей изтрубопроводов, коллекторов общей протяженностью более 1600 м отводится большая часть поселковых сточных вод.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому необходимо уделять особое внимание ее реконструкции и модернизации.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Безопасность водоотведения может быть реализована путем строительства биологических очистных сооружений канализации, например, аэротенки. Причем для исключения нарушения биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений необходимо устранить возможные перебои в энергоснабжении, поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.

Важным способом повышения надежности очистных сооружений (особенно в условиях экономии энергоресурсов) является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

## 1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Сточные воды, идущие по существующим канализационным коллекторам, попадают через систему отстойников в болото на краю поселка. В эту систему сливается содержимое выгребных ям, которые очищаются спецавтотранспортом. Система отстойников имеет удовлетворительное техническое состояние.

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся без очистки биологическими очистными сооружениями. Поверхностно-ливневые сточные воды не организованы. Специальные каналы и лотки – отсутствуют.

Сточные воды не проходят механического и химического обеззараживания.

## 1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

На апрель 2014 г. к территориям муниципального образования, не охваченным централизованной системой водоотведения, относятся южный и юго-восточный район Сай	гинского сельского поселения.

На этой территории системы водоотведения представлены индивидуальными выгребами или надворными уборными. Удаление сточных вод из выгребов осуществляется вывозом ассенизаторскими машинами ООО «Са	йга-энерго» на поле ассенизации.

## 1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

К техническим проблемам системы водоотведения поселения относятся:

- отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории.

К технологическим проблемам системы водоотведения поселения можно отнести:

- отсутствие технологических устройств очистки воды;

- отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

- отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

Основные проблемы функционирования системы водоотведения:

- высокая степень износа зданий и оборудования функциональных элементовсистемы;

- недостаточная степень техногенной надежности;

- отсутствие резерва мощности;

- низкая степень автоматизации производственных процессов;

- низкая энергоэффективность оборудования;

- применяемые технологии не обеспечивают очистку стоков до значенийпредельно допустимой концентрации по меди, фосфатам, азоту;

- отсутствие дублирующих коллекторов;

- критическое состояние люкового хозяйства.

Анализ состояния системы водоотведения выявил ряд проблем, носящихсистемный характер и оказывающих решающее влияние как на обеспечениеотдельных качественных и количественных параметров, так и наработоспособность системы в целом: высокая степень износа зданий, сооружений,оборудования, канализационных сетей, применение устаревших технологий (в томчисле экологически опасных), низкая производительность и энергоэффективностьоборудования, высокие непроизводственные потери ресурсов, низкая степеньавтоматизации производственных процессов.

# 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

## 2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Расчетные расходы сточных вод определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

– Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения иотведения стоков

| № п/п | Технологическая зона | Объем поступление сточных вод, тыс. м3 | Доля от общего объема, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | 12,76 | 100 |
| 2 | Всего | 12,76 | 100 |

## 2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Оценка фактического притока сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности (дождевые и талые воды) и являющихся неорганизованным стоком, выполнена согласно данным среднегодовых осадков на территории России и генерального плана поселения.

Для Сайгинского сельского поселения среднегодовые атмосферные осадки составляют 500 мм/год.

– Оценка фактического притока неорганизованного стока дождевых осадков

| Площадь Населен- ный пункт | общая, Га | средний объем притока неорганизованного стока, тыс.куб.м/год |
| --- | --- | --- |
| п. Сайга | 667 | 3335 |
| Всего | 667 | 3335 |

## 2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Устройства для замера расхода сбрасываемых сточных вод, как в индивидуальных системах водоотведения жилых домов населения, так и зданиях общественно-политического назначения – отсутствуют.

## 2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Данные для ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения не представлены.

## 2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы питьевой воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

– Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

| Технологическая зона | Год |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| КНС-1,тыс.м3 | 12,76 | 12,72 | 12,68 | 12,64 | 12,61 | 12,59 | 12,52 | 12,47 | 12,43 | 12,39 | 12,36 |
| Всего, тыс.м3 | 12,76 | 12,72 | 12,68 | 12,64 | 12,61 | 12,59 | 12,52 | 12,47 | 12,43 | 12,39 | 12,36 |

# 3. Прогноз объема сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда, а также  с перспективной застройки территории с оснащением системами водоснабжения.

При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

## 3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

– Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| Показатель | Фактическое поступление сточных вод, тыс. м3 | Ожидаемое поступление сточных вод, тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| годовое | 12,76 | 12,76 | 12,72 | 12,68 | 12,64 | 12,61 | 12,59 | 12,52 | 12,47 | 12,43 | 12,39 | 12,36 |

## 3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Единая эксплуатационная зона ответственности водоотведения обслуживается ООО «Сайга-энерго».

## 3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

– Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| Населенный пункт | Год |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| КНС-1,тыс.м3 | 12,76 | 12,72 | 12,68 | 12,64 | 12,61 | 12,59 | 12,52 | 12,47 | 12,43 | 12,39 | 12,36 |
| Всего, тыс.м3 | 12,76 | 12,72 | 12,68 | 12,64 | 12,61 | 12,59 | 12,52 | 12,47 | 12,43 | 12,39 | 12,36 |

– Требуемая мощность очистных сооружений

## 3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

По результатам анализа ежемесячного графика следует, что наиболее нагруженный режим работы, пиковые почасовые нагрузки не превышают максимальных проектных и не являются причинами наступления аварий в канализационных сетях.

## 3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время наблюдается 100 % дефицит производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения. Очистных сооружений в поселении нет.

# 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Мероприятия сформированы с учетом потребности Сайгинскогомуниципального района в услугах водоотведения, требуемым уровнем качества инадежности работы системы водоотведения при соразмерных затратах иэкологических последствиях. Реализация плана мероприятий Программы поразвитию систем водоотведения позволит:

- реконструировать 11,13 км канализационных сетей;

- снизить аварийность на канализационных сетях;

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоотведения;

- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосныхстанций на более производительное и современное;

- улучшить качественные показатели услуги водоотведения;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;

- улучшить техническое состояние объектов жилищно-коммунального комплекса,повысить качество предоставляемых услуг и надежность функционированиясистем жилищно-коммунального комплекса за счет снижения износа объектовинженерной инфраструктуры до 20% за 5-ийпериод, уменьшения количества аварий на системах жизнеобеспечения;

- сдержать рост себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

## 4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения являются:

- строительство очистных сооружений в южной и западной части п. Сайга;

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с населенных пунктов территорий сельского поселения, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

– Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

| № пп | Наименование мероприятия | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | Строительство очистных сооружений в южной и западной части |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция существующих канализационных сетей 11,13 км |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | Строительство новых сетей водоотведения протяженностью 1,6 км | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |

Техническими обоснованиями мероприятийтабл. 40являются:

- дальнейшее возможное перспективное обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения, после окончания срока окупаемости предложений;

- сокращение сбросов и возможная организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.

- возможная организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует.

## 4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

– Технические обоснования возможных основных мероприятий по реализации схем водоотведения

| № пп | Наименование мероприятия | Технические обоснования (разд. 20 Постан. Правит. РФ от 5.09.2013 № 782) |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство очистных сооружений в южной и западной части Сайгинского поселения | обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения; сокращение сбросов и возможная организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды |
|  | Реконструкция существующих канализационных сетей 1,6 км | обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения; возможная организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует |
|  | Строительство новых сетей водоотведения | обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения; возможная организация централизованного водоотведения на территориях поселения, где оно отсутствует |

Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения не предусматривается.

## 4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Вновь строящиеся, реконструируемые и предлагаемые к выводу из эксплуатации объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.

## 4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения отсутствуют. Установка систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоотведения по генеральному плану развития поселения не предполагается.

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Предполагается строительство очистных сооружений в южной и западной части и новых канализационных сетей Сайгинского сельского поселения.

## 4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Нормативная санитарно-защитная зона для очистных сооружений – 150 м достаточна для реализации проекта сооружения очистных сооружений в южной части п. Сайга.

Прокладка сетей планируется вдоль существующей дороги между выгребами и самой дорогой.

## 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Планируемой зоной размещения очистных сооружений является площадка в южной части п. Сайга.

# 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

## 5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходимо сооружение централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий. Однако развитие и строительство объектов централизованной системы водоотведения в генеральном плане развития поселения не предполагается в ближайшие 10 лет. Наиболее вероятным и оптимистичным сценарием будет являться установка автономных систем водоотведения и очистки стоков (для каждого дома, либо для группы домов).

Для достижения нормативных показателей качества воды в водоеме после узла биологической очистки возможно внедрение сооружений доочистки сточных вод (механические фильтры).

Согласно генеральному плану Сайгинского сельского поселенияпредлагается следующая схема канализования: все хозяйственно-бытовые стоки и производственные стоки после локальной очистки, поступают в водонепроницаемые железобетонные выгреба, откуда спецмашиной вывозятся на очистные канализационные сооружения. После очистки сточные воды можно сбрасывать в ближайший водоем, либо использовать на земледельческих полях орошения.

В силу равнинного характера рельефа и залегания с поверхности слабофильтрующих грунтов, проектом генерального плана предлагается установка сооружений очистки бытовых стоков модульного типа, которые позволяют при увеличении количества стоков устанавливать дополнительные секции.

Очистные сооружения планируются организовать в южной части п.Сайга.

Очистка сбрасываемых стоков выполняется до нормативных данных, диктуемых водоемом-приемником или водотоком.

В животноводческих помещениях канализация не предусматривается, удаление жижи производится в жижесборники с последующим вывозом на поля в качестве удобрения.

Для уменьшения количества выгребов от предприятий и общественных зданий, запроектирована канализационная сеть с объединением объектов канализования в один выгреб. Выгреба предусмотрены емкостью 90-50 м3 и рассчитаны на 3-х суточное хранение стоков. Коллектора запроектированы из гофрированных полипропиленовых труб не менее  Ø160мм.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем обеззараживаются гипохлоритом натрия. Также можно рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в близлежащие водные объекты.

## 5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается уменьшение объема твердых бытовых отходов с решеток и осадков сточных вод путем модернизации бункера приема отходов и приобретения пресса – отходов, а также модернизация насосного оборудования.

Для приготовления компоста марки «БИОКОМПОСТ «В» в соответствии с ТУ 0135-002-03261072-2007 из обезвоженного осадка сточных вод, предусмотрено строительство дополнительной площадки компостирования. Это позволит использовать весь объем образующегося осадка для приготовления компоста (продукта) и использовать его применения в зеленом хозяйстве, для окультуривания истощенных почв в качестве органического удобрения, рекультивации свалок твердых бытовых отходов и т.д.

# 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

– Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство объектов централизованной системы водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Стоимость мероприятия, тыс.р |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство очистных сооружений в южной части п. Сайга | 10 000 |
|  | Реконструкция существующих канализационных сетей 1,6 км | 14 000 |
|  | Строительство новых сетей водоотведения | 4 000 |

# 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ВТабл. 42 отражены целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

– Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров насетях водоотведения | ед./ км | 20 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 30 | 35 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт·час/м3 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,49 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,45 |

# 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения на территории Сайгинского сельского поселения отсутствуют.

# Приложение 1. Схемы водоснабжения и водоотведения

# Text boxes

Годовое потребление воды, тыс. м3

Потребление воды, тыс. м3

Год

Объем воды, тыс.м3

Объем  воды, тыс.м3

Объем воды

Объем воды